阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程

建设项目简介

一、项目单位

阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程项目，由阳城县住房和城乡建设管理局负责具体实施，是2021年度市级重点工程项目之一。

二、项目简况

阳城县滨河东路延长线坡底段综合工程，起点位于秀泽桥，终点位于通泽桥，全线长约1600米。总投资4.5亿元，2021年计划投资2亿元，主要建设内容为：一路一廊两桥。

一路：滨河东路延长线坡底段道路工程，道路全长约1600米，红线宽40米，其中车行道22米宽，双侧人行道各4米，沿河景观绿化10米，双向4车道，设计时速40km/h；其中坡底村至荪庄村间有550余米半幅桥梁；

一廊：城市地下综合管廊二期工程，包括监控中心和管廊两部分，其中管廊全长约1600米，断面尺寸9.35*4.2米，三舱室；

两桥：分别为坡底桥和御景江山人行桥工程。坡底桥：全长171米，宽24米，车行道16米，双侧人行道各4米；桥北滨河西路、新建南路高程改造约400米；御景江山跨河人行桥工程：桥长135米，宽6米。

该项目是在县委县政府着力打造凤南新区的重要市政配套基础设施项目之一，该项目的建成，不仅能够缓解县城道路交通拥挤的现状，同时也是县城沿濩泽河的景观道路之一，为打造宜居、文明县城增添了浓墨重彩的一笔。

三、项目进展

目前，已完成了御景江山段路面沥青砼铺设（650米），正在进行人行道施工；完成管廊土建施工930米，悬臂挡墙204米，主线桥梁完成桩基施工39根，完成两联六跨模板搭设、钢筋绑扎，并完成一联混凝土浇筑；完成坡底桥桩基施工；正在进行支护桩施工。1-7月份完成投资0.94亿元。

四、项目图片